## Slide 1: Unikanie kolizji człowiek-robot z wykorzystaniem czujnika Kinect
Piotr Walas
Opiekun pracy: dr hab. Wojciech Szynkiewicz
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
20.04.2018

## Slide 2: Plan prezentacji
Motywacja i cel pracy
Dotychczasowe rozwiązania
Robot i jego symulator
Receptory
Wykorzystane narzędzia
Architektura systemu
Implementacja
Dalsze możliwości rozwoju

## Slide 3: Motywacja
Rosnąca popularność zastosowania robotów w środowisku człowieka
Źródło: Engadget, New Vision
Źródło: PAL Robotics

## Slide 4: Motywacja
Pomoc osobom starszym
Źródło: SoftBank Robotics Corp

## Slide 5: Cel pracy
Stworzenie symulatora umożliwiającego symulacje środowiska oraz robota na podstawie symulatora Omnivelma autorstwa Radosława Świątkiewicza
Stworzenie systemu umożliwiającego wykrywanie i odpowiednie reagowanie na przeszkody
Wykrycie ludzi w środowisku pracy i odpowiednie dostosowanie ścieżki ruchu
Samodzielna nawigacja do zadanych punktów

## Slide 6: Dotychczasowe rozwiązania
A Human Aware Mobile Robot Motion Planner Emrah Akin Sisbot, Luis F. Marin-Urias, Rachid Alami, and Thierry Simeon, Member, IEEE
IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, VOL. 23, NO. 5, OCTOBER 2007

## Slide 7
A Human Aware Mobile Robot Motion Planner

## Slide 8
A Human Aware Mobile Robot Motion Planner

## Slide 9: Robot i jego symulator
Dookólna baza mobilna
Źródło: Symulacja dookólnej bazy mobilnej, Radosław Świątkiewicz

## Slide 10: Robot i jego symulator
Symulator Omnivelma
  Wykorzystanie istniejącego symulatora bazy mobilnej
  Wprowadzenie wymaganych zmian w implementacji
  Wprowadzenie obsługi Kinecta
  Dodanie możliwości obrotu Kinecta
Źródło: własne

## Slide 11: Receptory
LIDAR
  Skaner laserowy działający na zasadzie radaru, lecz wykorzystujący światło, a nie mikrofale
  Duża rozdzielczość działania
  Niezależność od oświetlenia
Źródło: SICK AG
Źródło: linorobot.org/laser-sensor

## Slide 12: Receptory
Kinect
  Opracowany przez Microsoft dla konsoli Xbox 360 w 2010r.
  Kamera RGB o rozdzielczości 640x480
  Promiennik podczerwieni
  Kamera z filtrem podczerwonym do rejestracji chmury punktów
  Duże znaczenie dla robotyki - wykrywanie obiektów, w tym człowieka i ich lokalizacja w przestrzeni, budowa map 2D i 3D, algorytmy SLAM

## Slide 13: Wykorzystane narzędzia
Robot Operating System – programowa struktura ramowa służąca do tworzenie oprogramowania przeznaczonego dla potrzeb robotyki.
Zawiera zbiór bibliotek realizujących typowe zadania
Implementuję komunikację międzywątkową i zarządzanie pakietami

## Slide 14: Wykorzystane narzędzia
GAZEBO – symulator pozwalający na testowanie modeli robotów, algorytmów, trenowanie sztucznej inteligencji
Zawiera zaawansowany system fizyczny
Pozwala na definiowanie modeli w formacie sdf oraz implementacje ich logiki w języku C++ jako tzw. wtyczki (plugins)

## Slide 15: Wykorzystane narzędzia
OpenCV – biblioteka stworzona z myślą o przetwarzaniu obrazów w czasie rzeczywistym
Obsługa obrazu, wykrywanie obiektów.

## Slide 16: Wykorzystane narzędzia
Dlib – biblioteka implementująca narzędzia do uczenia maszynowego
Wykorzystywana do nauki modelu na podstawie zadanej bazy wejściowej
Wykrywanie obiektów.

## Slide 17: Architektura systemu założenia
Robot przyjmuje prędkości liniowe i kątowe w celu wykonania ruchu
Robot prawidłowo rozsyła informacje o odometrii
Robot posiada percepcje przeszkód w środowisku i istnieją odpowiednie struktury danych do przechowywania i manipulacji tymi danymi
System wykrywa położenie, rotacje i prędkość człowieka – na tej podstawie buduję strefę komfortu wokół niego
System posiada zdolność samodzielnego wyznaczania ścieżki ruchu i odpowiedniego zadawania prędkości w celu realizacji wyznaczonej trajektorii
Kinect, w miarę możliwości, zwrócony jest w stronę człowieka
Istnienie modelu człowieka i możliwości jego poruszania się

## Slide 18: Architektura systemu
Źródło: własne

## Slide 19: Implementacja
Zdefiniowanie modelu Kinecta poprzez plik w formacie sdf
Uruchomienie wtyczki odpowiedzialnej za logikę działania Kinecta
Dodanie możliwości obrotu
DODAJ ZDJECIE Z RVIZA
Źródło: własne

## Slide 20: Implementacja
Stworzenie modelu człowieka przy pomocy programu Make Human i Blendera
Umieszczenie specjalnego obiektu z tyłu głowy
Utworzenie programu Human Mover do poruszania się człowiekiem z perspektywy pierwszoosobowej
Źródło: własne

## Slide 21: Implementacja
Wykorzystanie map kosztów pakietu nawigacyjnego ROSa
Mapa globalna i lokalna
Źródło: własne

## Slide 22: Implementacja
Warstwowa budowa mapy kosztu
Dodawanie informacji poprzez zastosowanie wtyczek (plugins):
  Warstwa statyczna (static layer)
    Informacja o statycznych przeszkodach ostarczana a priori do systemu, na bazie wcześniej wykonanych pomiarów
  Warstwa przeszkód (obstacle layer)
    Informacja o przeszkodach dostarczona przez czujniki LIDAR
  Warstwa socjalna (social layer/proxemic layer)
    Informacja o wykrytych osobach dzięki danym z LIDARów i Kinecta
  Warstwa inflacyjna (inflation layer)
    Warstwa odpowiedzialna za swoiste „rozmycie” kosztów uzyskanych z warstw powyższych – dodanie dodatkowej strefy bezpieczeństwa
  Kaskadowość wtyczek

## Slide 23: Implementacja
Warstwa socjalna (social layer/proxemic layer)
  Wokół człowieka powinna istnieć pewna strefa komfortu
    Strefa intymna – < 0.5m
    Strefa osobista – 0.5m-1.0m
    Strefa socjalna – 1.0m-4.0m
    Strefa publiczna - > 4.0m
  Kształt strefy zależny jest od prędkości i orientacji człowieka
Źródło: Social Robot Navigation, Rachel Kirby
Źródło: własne

## Slide 24: Implementacja
Planista globalny
  Zastosowanie algorytmu Dijkstry znajdowania najkrótszej ścieżki
Źródło: http://wiki.ros.org/global_planner

## Slide 25: Implementacja
Planista lokalny
  Znajduję lokalną ścieżkę na bazie ścieżki globalnej
  Wykorzystanie algorytmu Okna Dynamicznego (Dynamic Window Approach - DWA)
  Działanie algorytmu
    W danej chwili czasowej dokonaj próbkowania możliwych wartości dx, dy, dteta (prędkości robota)
    Dla wszystkich spróbkowanych prędkości przeprować symulacje od aktualnego położenia robota, by przewidzieć efekt zastosowania danej trajektorii
    Dokonaj oceny trajektorii – odległość od przeszkód, celu, zadanej ścieżki, prędkości. Odrzuć niedozwolone trajektorie
    Wybierz najwyżej punktowaną trajektorie
    Powtórz do uzyskania celu, bądź wystąpienia błędu

## Slide 26: Implementacja
Planista lokalny
  DWA
Źródło: http://wiki.ros.org/dwa_local_planner

## Slide 27: Implementacja
Detekcja człowieka na podstawie detekcji nóg
  Wykorzystanie odczytów LIDARów
  Umożliwia śledzenie pozycji i prędkości człowieka

## Slide 28: Implementacja
Detekcja człowieka na podstawie wykrytych części twarzy
  Wykorzystanie odczytów Kinecta
  Stworzenie odpowiednich modeli za pomocą biblioteki Dlib
  Integracja przy pomocy biblioteki OpenCV
Źródło: własne
DODAJ WIDOK Z DEBBUGERA

## Slide 29: Dalsze możliwości rozwoju
Planista 3D po integracji robota Velma z omawianą platformą
Rozbudowa systemu w kierunku detekcji zachować społecznych
Przeniesienie systemu na rzeczywistego robota

## Slide 30: Bibliografia
Social Robot Navigation, Rachel Kirby, Carnegie Mellon University
Springer Handbook of Robotics, Siciliano, Khatib, 2nd Edition
A Human Aware Mobile Robot Motion Planner, Emrah Akin Sisbot, Luis F. Marin-Urias, Rachid Alami, and Thierry Sim´eon, Member, IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, VOL. 23, NO. 5, OCTOBER 2007
Efficiently Using Cost Maps For Planning Complex Maneuvers, Dave Ferguson, Intel Research, Maxim Likhachev University of Pennsylvania, General Robotics, Automation, Sensing and Perception Laboratory
wiki.ros.org

## Slide 31: Dziękuję za uwagę